КРАНЫ КОНСОЛЬНЫЕ СТАЦИОНАРНЫЕ С РУЧНЫМ ПОВОРОТОМ КОНСОЛИ

# ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 0,5; 1,0;2,0; 3,2т ГОСТ 19811-90

|  | Сведения, сообщаемые Заказчиком: |
| --- | --- |
|  | Основные требования: Грузоподъемность, т Высота подъема Н, м Длина консоли L1, м Наличие и тип тали (ручная / электрическая) Категория размещения Реквизиты заказчика: Наименование предприятия Заказчика: Адрес: Контактное лицо: Телефон: Факс: |
| Технические характеристики и габаритные размеры: |
| Г/п, т Вылет, мм Высота подвеса тали B, мм Расстояние от оси вращения до конца консоли L1, мм Высота подъема тали H мм Полная высота крана h1, мм Статическая нагрузка на строительную конструкцию Вес, т Размеры крепления, мм Кол-во отверстий, шт. R min R max вертикальная V, кН момент М, кНхм D d n 0,5 750 2500÷5000 2830÷4830 3000÷5500 2000÷4000 3150÷5200 17,5 31 1,24 900 33 8 1,0 28,1 59,5 1,81 2,0 3300÷5500 3700÷5900 43,2 108 2,32 1300 40 3,2 65,5 168 3,3 Угол поворота крана 270град. На заказ возможна поставка канна с углом поворота 360град. Кран комплектуется фундаментным каркасом. |